## Slide 2
杠杆的概念
在力的作用下，能绕着固定点转动的硬棒叫杠杆。
杠杆可以是直的，也可以是弯的。
但一定是硬的，不能是软的。

## Slide 3
杠杆的五个要素
支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂
特别要注意：力臂不是支点到力的作用点的距离，而是支点到力的作用线的垂直距离。做题时千万不要粗心大意，要牢记。

## Slide 4
PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/
2 杠杆是否都是直的？
思考讨论：
1 力臂是一定在杠杆上吗？
3 若一力作用在杠杆上，作用点不变，但作用方向改变，力臂是否改变？
答：不是
答：杠杆可以是直的，也
可以是弯的
答：要改变

## Slide 5: 画力臂的方法：
（1）辨认杠杆；
（2）先找支点O；
（3）画出动力和阻力；
（4）画出力的作用线；
（5）过支点0作力的作用线
的垂线段L，即为力臂。

## Slide 6
O
F2
F1
人体中的杠杆

## Slide 7
人体中的杠杆

## Slide 8
杠杆平衡条件
杠杆平衡：当杠杆在力的作用下处于静止或匀速转动状态时，我们说杠杆处于平衡状态。
杠杆平衡条件的探究实验

## Slide 9
F1
F2
o
L1
L2
杠杆在什么条件下平衡？
探究
杠杆
平衡
螺母

## Slide 10
★ 杠杆两端有两只可调节的螺母，能起什么作用?
※ 为什么要求杠杆静止时，在水平位置呢?
★作用:实验前调节杠杆在水平位置平衡
※因为这样力臂的数值在杠杆
上就能直接读出或量出。

## Slide 11
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm |  | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm | 
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
实验数据表格设计
F1L1
F2L2

## Slide 12
杠杆平衡条件：
动力×动力臂＝阻力×阻力臂
杠杆的三种类型
F1·L1=F2·L2

## Slide 13
杠杆类型 | 杠杆特点 | 杠杆优点 | 杠杆缺点 | 应用
省力杠杆 |  |  |  | 
费力杠杆 |  |  |  | 
等臂杠杆 |  |  |  | 
L1>L2
F1<F2
(动力<阻力)
省力 | 费距离
省距离 | 费力
既不省力也不省距离 | 
L1<L2
F1>F2
(动力>阻力)
L1=L2
F1=F2
(动力=阻力)

## Slide 14
F3
F2
F4
F1
哪个方向更省力？

## Slide 15
讨论：
如何正确选用这些剪刀？为什么？
省力杠杆
费力杠杆

## Slide 16
定滑轮

## Slide 17: 定滑轮的特点
定滑轮的实质是一个等臂杠杆
F
G
l1
l2
.0
F
F
A：支点在轴心O处。
B：动力臂l1等于阻力臂l2
不省力，也不省距离，但可以改变力的方向

## Slide 18
动滑轮

## Slide 19
动滑轮：会随钩码运动的滑轮。
1、动滑轮的实质：省一半力的不等臂杠杆
2、动滑轮的特点如下：
①使用动滑轮时，不能改变用力的方向。用动滑轮提升重物和直接用手提升重物所用力的方向是相同的。
②动滑轮的作用是省一半力（F=G/2），但根据省力杠杆省力费距离这一特点，用动滑轮提升重物时，要费一倍的距离。即要使重物上升（或下降）高度 h，绳子自由端需上升（或下降）2h 的距离。
③使用动滑轮提升重物时，若动滑轮自重不能忽略，则自由端拉力 F=（G + G动）/2
（不计绳重及机械摩擦）

## Slide 20
滑轮组：
1、把定滑轮和动滑轮连在一起，可以组成滑轮系统，也叫做滑轮组。
2、滑轮组的作用：使用滑轮组可以省力（省力多少取决于有多少段绳子分担阻力）；在某些情况下，使用滑轮组还可以改变力的方向。

## Slide 21
如何确定滑轮组分担力的绳数：在不考虑绳重及机械摩擦的情况下，使用滑轮组时，重物与动滑轮的总重力由几段绳子承担，则提起重物所用力就等于总重力的几分之一，即F= G/n（n为滑轮组分担总重力的绳数）。
在实际应用中，同学们经常会在确定绳数n这一问题上犯错误。为解决这一问题，我们可以这样认为：如绳子自由端从定滑轮穿出，那么该段绳子只改变力的方向，不承担动滑轮和重物总重，无需计入绳数n；而当自由端从动滑轮穿出时，则该段绳子必须计入绳数n。

## Slide 23
机械效率：
1、有用功、无用功（额外功）与总功：
总功=有用功＋额外功
2、机械效率：有用功与总功的比值，它反映了有用功在总功中占有多大的比例。
机械效率越大，机械工作时能量的利用率越高。
η=W有用/W总
一般的滑轮组机械效率为50%~70%，起重机的机械效率是40%~50%，抽水机的机械效率为60%~80%。在使用机械时，总是尽可能减小额外功以提高机械效率。

## Slide 24
3、机械效率与功率的关系
机械效率与功率间没有必然的联系。功率是表示做功快慢的物理量，而机械效率则表示机械对总功的利用率。功率大的机器，效率不一定高。比如内燃机车功率高达数万瓦特，但效率却只有30%~40%，而电动玩具车功率只有几瓦特，但效率却可达80%。

## Slide 25
4、如何提高机械效率：机械效率取决于有用功及总功两个因素，要提高机械效率，一般从以下几个方面来考虑：
①总功一定时，有用功越多（即额外功越少），机械效率越高。②有用功一定时，总功越少（即额外功越少），机械效率越高。③额外功一定时，总功越多（即有用功越多），机械效率越高。

## Slide 26
5、总功、有用功和额外功的计算方法：
总功的计算：
①使用机械时，总功即等于动力对机械所做功。
②W总=W有用+W额外
有用功的计算：
①有用功是克服必要阻力所做的功，即不用机械时也必须做的功。
②W有用=W总—W额外； ③W有用=W总
额外功的计算：
①额外功是克服额外阻力所做的功，即并非需要但又不得不做的那部分功。
②W额外=W总—W有用； ③W额外=W总（1—η）